Приложение №1

К договору    от   «___»_____________20____ г.

Техническое  задание  дома из бруса с  мансардным этажом.

| Силовая конструкция дома |  |
| --- | --- |
| Нижний венец | брус 100(150) х150 мм. |
| Стены 1-го этажа | брус 100х150 мм, для утепления пазов между венцами прокладывается джутовое иди льнополотно. Угловые соединения бруса «стык в стык бруса». |
| Перегородки 1-го этажа | брус 100х150 мм. |
| Лаги пола и потолочные балки | брус 50(100)х150 мм шагом не более 75 см. |
| Стропильная система: | брус 50х150 мм и брус 50х100 шагом не более 1.0 м. |
| Перегородки мансардного этажа: | каркас из бруса 50х50 мм. |
| Обрешетка | доска 20(25)х100(150) мм шагом 30-40 см. |
| Высота конька крыши | Согласно проекта.Ширина свесов 20-30 см. |
| Кровельный материал | ондулин , мет/ профиль |
| Фронтоны и карнизы отделываются доска строганная 25Х150 или вагонка сорт «С» |
| Внутренняя отделка |
| Черновой пол первого этажа | доска 25х150 мм. |
| Высота потолка | первого этажа-2.4 м, второго – 2.25 м. |
| Утепление | URSA/ISOVER: пол и потолок -50 мм, стены и потолок мансарды -50 мм: |
| Чистовой пол | Половая рейка сорт «С»- толщиной 28 мм. Настилается через пароизоляцию (пергамин или изоспан). |
| Отделка | потолка, стен мансарды - сухая вагонка сорт «С» |
| Плинтус | все внутренние углы дома. |
| Лестница | одномаршевая без отделки. |
| Столярные изделия |
| Окна | 1х1.2 м.: пластиковые, глухие - кол-во согласно проекту. |
| Двери | Деревянные -кол-во согласно проекту |
| Коробки окон и дверей устанавливаются в проемы с зазором по высоте 4-5 см рассчитанным на усадку брусовых стен. В зазоры вкладывается утеплитель и декорируется наличником. |
| Крепление всех элементов силовой конструкции производиться с помощью строительных (черных) гвоздей или деревянных шкантов, для внутренней отделки используются оцинкованные гвозди. |

Допускаются:

- Незначительные транспортировочные повреждения и загрязнение, следы шпатлевки.

-Стыковка бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате.

- Изменения геометрических параметров обрезного и строганного бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте).

- Отступление от геометрических размеров сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон.

- Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов.

- Продольные несквозные трещины в брусе. Брус атмосферной сушки, не шлифуется.

- Возможно, использование вагонки различных типов размеров в отдельно взятых помещениях. Используется вагонка сорта «С». Исполнитель оставляет за собой право обшивать вагонкой мансарду горизонтально либо вертикально. Вагонка прибивается гвоздями не в шпунт.

По желанию Заказчика в типовой план сооружения могут вноситься различные изменения и дополнения (размеры, планировка, комплектующие) с корректировкой стоимости.

С техническими

характеристиками

ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ.                          _____________________

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О.: _________________________________ Адрес: _____________________________ Паспорт: серия __________________________ выдан __________________________________ Дата выдачи: ____________________________ Контактный телефон: |
| Подпись «Исполнителя»: |  | Подпись «Заказчика»: |

М.П.