Приложение №1

К договору  № от   «___»_____________20____ г.

Техническое  задание  одноэтажной бани.

| Силовая конструкция бани |
| --- |
| Фундамент | опорные столбики 30х30х30 из бетонных блоков. |
| Нижний венец | брус 100(150)х150 мм. |
| Стены | брус п 100х150 мм, для утепления пазов между венцами прокладывается льнополотно. Угловые соединения бруса - «стык в стык бруса». |
| Перегородки | брус 100х150 мм |
| Лаги пола | брус 50(100)х150 мм шагом не более 75 см |
| Стропильная система | брус 50х150(100) шагом не более 1 м. |
| Обрешетка | доска 20(25)х100(150) мм шагом 30-40 см. |
| Высота конька крыши бани | от 1.0 до 1.5 м. Ширина свесов 20-30 см. |
| Кровельный материал | ондулин или мет/профиль. |
| Фронтоны и карнизы отделываются доска 25Х150 или вагонкой естественной влажности сорт «С». |
| Внутренняя отделка |
| Черновой пол | сухая доска 25х150 мм. |
| Утепление | URSA/ISOVER пола, потолка -50 мм. |
| Чистовой пол | Половая рейка толщиной 28»С» мм. Настилается через пароизоляцию (изоспан). |
| Высота от пола до потолка | 2.1 м. |
| Отделка потолка | вагонка сорт «С». |
| Парная обшивается осиновой вагонкой через фольгу, устанавливаются полки в два уровня. |
| Плинтус _________________________________________ |
| Столярные изделия |
| Окна | 0.5х0.6 м.: деревянные - кол-во согласно проекту. |
| Двери | 0.8х1.8 м.: деревянные -кол-во согласно проекту, в парную - кол-во согласно проекту |
| Коробки окон и дверей устанавливаются в проемы с зазором по высоте 4-5 см рассчитанным на усадку брусовых стен. |
| Крепление всех элементов силовой конструкции производиться с помощью строительных (черных) гвоздей либо деревянных шкантов, для внутренней отделки используются оцинкованные гвозди. |
| Печь |
| В банях устанавливается печь с баком либо с навесным баком (за дополнительную плату) |

| Подпись «Исполнителя»: |  | Подпись «Заказчика»: |
| --- | --- | --- |

М.П.